МИНИ-ЗАВОД ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО)

Малые населённые пункты Края насчитывают от 500 до 5000 человек. Ежегодное производство ТКО от 250 до 2500 тонн (1700 … 20000 м3).

Централизованной утилизации этих отходов не существует, что порождает многочисленные несанкционированные свалки.

Решая проблему ТКО, составляющую национальный проект РФ, утилизация отходов малых населённых пунктов должна быть индивидуально выделена.

Подходов к решению этой части проблемы может быть два. Первый – создание передвижных перерабатывающих комплексов, обрабатывающих последовательно населённые пункты определённого региона. То есть комплексы передвигаются по заранее спланированному маршруту.

Второе решение – внедрение стационарных мини-заводов в центре определённого региона, включающего ряд населённых пунктов. То есть перемещается не утилизационный комплекс, а ТКО.

Реализация первого подхода имеет следующие недостатки:

- расход транспортного топлива при перемещении комплекса по региону;

- постоянно возникающие расходы по временному монтажу и демонтажу комплекса;

- комплекс должен быть полностью обеспечен собственным энергопроизводящим оборудованием;

- необходимость задействовать транспортные средства высокой грузоподъёмности.

Указанные недостатки существенно удорожат процесс утилизации ТКО.

Однако, перечисленные недостатки отсутствуют у стационарных мини-заводов, расположенных в центре региона. Доставка ТКО из населённых пунктов региона не является экологической проблемой.

ООО «НИИ СТРОМКОМПОЗИТ» сторонник второго подхода, о чём краткая нижеследующая информация.

1 ТКО малых поселений

Твёрдые коммунальные отходы малых населённых пунктов практически не отличаются от городских и имеют следующий морфологический состав:

| Бумаги | 28,5% |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 12,8% |
| Древесина | 2,5% |
| Текстиль растительный | 2,1% |
| Кожи натуральные | 0,8% |
| Пластмассы | 15,0% |
| Неорганика | 8,1% |
| Металлы | 4,0% |
| Вода физическая | 26,2% |
|  | 100% |

2  Описание технологического процесса

Рассмотрим технологию мини-завода мощностью по утилизации ТКО 5,0 тыс. тонн в год (0,5 т/час), обслуживающего регион с населением 10 … 12 тыс. человек.

ТКО потрошат и отбирают:

- кость животную, примерно, 1,6 … 1,8% общей массы;

- крупные керамические, бетонные, природные фрагменты, примерно, 1,9 … 2,2% общей массы;

- лом металлический, примерно, 3,6 … 4,0% общей массы.

При этом количество ТКО снижается на 6,0 … 8,0%.

Оставшуюся массу ТКО сушат до остаточной влажности не более 5%. ТКО уменьшается на 27 … 28% по отношению к исходной массе.

Сухие ТКО укладывают в кассетную реторту, в которой обеспечивается принудительный нагрев ТКО до температур 500 … 5500С.

За счёт экзотермических реакций углеводных компонентов ТКО температура в кассете вырастает до 750 … 8000С.

На рисунке 1 представлена схема материального баланса и процессов подготовки и обугливания ТКО мини-завода, из расчёта часовой производительности по исходному продукту 500 кг.

Процесс сухой перегонки ТКО (пиролиз) выполняется за два часа. В результате пиролиза сухая масса ТКО распадается на твёрдый угольный остаток 33% и пиролизный газ 67%.

Ориентировочный состав пиролизного газа (процент по массе):

| водяной пар, Н2О | 32,5 |
| --- | --- |
| диоксид углерода, СО2 | 18,3 |
| смолистый пар | 14,6 |
| метан, СН4 | 12,7 |
| уксусная кислота, С2Н4О2 | 3,2 |
| оксид углерода, СО | 2,1 |
| азот, N2 | 0,7 |
| водород, Н2 | 0,2 |
| хлор, Сl2 | 3,0 |
| вторичные полимеры | 12,7 |
|  | 100% |

Ориентировочный состав угольного остатка (процент по массе):

| углерод, С | 54,5% |
| --- | --- |
| водород, Н2 | 2,3% |
| кислород, О2 | 6,3% |
| сера, S2 | 0,1% |
| зола | 36,8% |

100%

Энергоносителем, обеспечивающим функционирование мини-завода, являются продукты сгорания пиролизного газа, который непосредственно из пиролизной реторты попадает в горелку топки.

Схема материального баланса процесса сжигания пиролизного газа показана на рисунке 2.

Продукты сгорания разбавляются холодным воздухом для снижения температуры до 800…850оС. С такой температурой продукты сгорания пропускаются через кассетную пиролизную реторту, далее непосредственно за пиролизной ретортой установлен утилизатор тепла (обычный теплообменник), производящий горячую воду для нужд мини-завода, или, отходящее тепло используется в сушильных процессах, например, древесина.

После утилизатора продукты сгорания с температурой около 200 оС используются для сушки ТКО перед укладкой их в кассеты.

Отработанный теплоноситель подвергается гидроочистке в скруббере Вентури.

3 Технологическое оборудование

Мини-завод оснащается специализированным нетиповым оборудованием, рассчитанным по массе мощности.

В таблице 1 представлена  экспликация такого оборудования.

Таблица 1

| № | Вид оборудования | Кол. ед. | Тип | Установленная мощность, кВт | Ориентировочная цена, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. | Общ. |  |
| 1 | Конвейер-потрошитель | 1 | НО | 1,7 | 1,7 | 0,4 |
| 2 | Сушильная камера | 1 | НО | 1,5 | 1,5 | 0,36 |
| 3 | Кассетная пиролизная реторта | 1 | НО | - | - | 1,2 |
| 4 | Пиролизные кассеты | 12 | НО | - | - | 12х0,2 = 2,4 |
| 5 | Устройство загрузки кассет | 1 | НО | 1,5 | 1,5 | 0,48 |
| 6 | Устройство разгрузки кассет | 1 | НО | 3,0 | 3,0 | 0,55 |
| 7 | Выносная топка | 1 | НО | - | - | 0,66 |
| 8 | Скруббер Вентури | 1 | НО | - | - | 0,82 |
| 9 | Тягодутьевые машины и насосы | Копмл. | ПИ | 26 | 26 | 1,5 |
| 10 | Подъёмно-транспортное оборудование | Копмл. | ПИ | 17 | 17 | 1,8 |
| 11 | Прочее вспомогательное оборудование | Копмл. | ПИ | 10 | 10 | 0,5 |
|  | 60,7 | 10,67 млн.руб. |

Примечания к таблице 1.

НО – нестандартизированное оборудование, изготавливает компания «Al Berg» по чертежам НИИСтромкомпозит.

ПИ – промышленное изготовление.

Установленная мощность токоприёмников, включая неучтённые потребители и освещение,  – 67 кВт.

Режим работы оборудования в год 8640 часов

Годовое потребление электрической энергии – 0,45 млн. кВт*ч.

Ориентировочная стоимость оборудования  10,67 млн. руб.

4 Товарная продукция, полученная в результате утилизации                                    5 тыс. тонн в год ТКО

Основная цель внедрения утилизации ТКО является охрана окружающей среды.

Вместе с тем, термическая утилизация 5 тыс. т/год ТКО обеспечивает получение следующей товарной продукции:

- лом чёрного металла, т/год   150;

- лом цветного металла, т/год   18;

- кость животная (сырьё для получения костной муки), т/год 80;

- угольные, топливные, экологически чистые,                                                бездымные брикеты, т/год                                                        800;

- теплофикационная энергия в виде горячей воды, Гкал/год   2600.

5 Экономическая целесообразность внедрения мини-завода термической утилизации 5 тыс. тонн в год ТКО

5.1 Капитальные вложения

Общая сумма капитальных вложений, млн. руб.   –  19,0;

в т.ч.

- оборудование, млн. руб.                                – 10,67;

- строительно-монтажные работы. млн. руб. –     6,1;

- прочие, млн.руб.                                             –     2,23.

5.2 Производственные затраты

Калькуляция производственных затрат суммируется из следующих укрупненных статей:

- стоимость электроэнергии (0,45 млн.кВт.ч * 3,8 руб.), млн.руб.                  – 1,71

- заработная плата основных рабочих (9 чел. х 40000 руб./мес.),млн.руб. – 4,32

- начисления на зарплату (60%), млн.руб.                                                       – 2,59

- накладные расходы (100% основной зарплаты), млн.руб.                           – 4,32

- амортизационные отчисления, млн.руб.                           4                            – 1,9   4

ИТОГО: 14,84 млн. руб.

- прочие расходы (10%). млн. руб.                                           4           – 1,46   4

ВСЕГО: 16,3 млн. руб.

Себестоимость утилизации 1 т ТКО – 3260 руб.

5.3 Доходная часть мини-завода

За утилизацию 5000 т/год ТКО устанавливается плата в размере 4 млн. руб. (всего 800 руб. за тонну).

Реализация товарной продукции выглядит следующим образом:

- лом черного металла, млн. руб.           – 1,8

- лом цветного металла, млн. руб.              – 1,6

- костная мука (65 т/год), млн. руб.             – 6,2

- угольные топливные брикеты, млн. руб. – 3,8

- тепловая энергия, млн. руб.            5       –  2,8     5

16,2 млн. руб.

Полная доходная часть за год 19,2 млн. руб.

5.4 Окупаемость капитальных вложений

Чистая прибыль 19,2 – 16,3 = 2,9 млн. руб.

(согласно законодательству РФ при внедрении инвестиционных проектов первые 6 налоговых периода, налог с прибыли не берется).

Чистые денежные поступления за год составляют:

ДП = 2,9 + 1,9 = 4,8 млн. руб.

Условная окупаемость капитальных вложений с момента ввода мини-завода в эксплуатацию 4 года.

# Text boxes

Продукты сгорания

1390 кг/ч

t = 1350 оС

i = 570000 ккал

ПИРОЛИЗ

Обугленный продукт

117 кг/ч

Топка

СУШКА

Пиролизный газ  237 кг/ч

Кассеты ёмк. = 354 кг/ч

Пиролизный газ

237 кг/ч

УКЛАДКА В КАССЕТЫ

Дутьевой воздух

1153 кг/ч

(890 нм3/ч)

Вода 106 кг/ч

Кость животная 9 кг/ч

Рисунок  1 Схема материального баланса и процесса подготовки и обугливания ТКО

Сухие ТКО

354 кг/ч  Wост. = 5%

Отобранные ТКО

460 кг/ч   W = 27,0 %

РАЗБОРКА ПОТРОШЕНИЕ

Рисунок  2.  Схема материального баланса процесса сжигания пиролизного газа

Металл 20 кг/ч

Камни, силикаты 11 кг/ч

ТКО

500 кг/ч     W = 26,2%