ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО и «хвостов» сортировки ТКО   НИИСК-4

Технология

Технология НИИСК-4 в основе своей дублирует Технологию НИИСК -3.

Отличие состоит в том, что всё твёрдое угольное топливо подвергается газификации, в результате чего товарной продукцией является жидкое водосмоляное топливо и газообразное – смешанный паровоздушный генераторный газ. Блок газогенерации твёрдого угольного топлива состоит из газогенератора, холодильника, компрессора, ресиверов. процесс газификации осуществляется с использованием на 1 кг угольного остатка 0,45 … 0,47 кг водяного пара, 2,6 … 2,7 кг дутьевого воздуха. Смешанный генераторный газ 4,0 … 4,2 кг смешивается с неконденсирующимся газом и после охлаждения газовой смеси получают товарное газообразное топливо с теплотворной способностью примерно Qн =  2000 ккал/ нм3, плотностью 0,9 кг/нм3.

Подавление вредностей

Генераторный газ токсичный продукт. При его производстве требуется организовать эффективную противогазовую защиту. В основном подавление вредностей идентично Технологии НИИСК-3.

Товарная продукция (из 1 т цельных ТКО или «хвостов» сортировки ТКО)

| газообразное топливо Qн = 2000 ккал/ нм3 | нм3 | 800 … 900 |
| --- | --- | --- |
| жидкое водосмоляное эмульсионное топливо Qн = 2830 ккал/кг | кг | 330 … 340 |

Остальная товарная продукция идентична Технологии НИИСК-3

Использование продуктов утилизации

Основная продукция – газообразное бытовое и моторное топливо, поэтому область его использования - газификация жилого сектора и производство электрической и тепловой (когенерационной) энергии в газопоршневых электрогенераторах.

Удельные капитальные вложения

Удельные капитальные вложения в утилизацию 1 т ТКО или 1 т «хвостов» сортировки ТКО при реализации Технологии НИИСК-4 –  1800 … 2150 руб.

Производственные затраты

Производственные затраты при утилизации 1 т  ТКО или «хвостов» сортировки ТКО по Технологии НИИСК-4  – 1500 … 1650 руб.

Ориентировочная себестоимость 1 нм3 генераторного газа – 2,2 … 2,5 руб.